|  | CRNA GORA OPŠTINA DANILOVGRAD SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Broj: 06-up-62/3 Danilovgrad, 29.03.2017. godine |
| --- | --- |

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10 i 27/13) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG, br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11), u postupku odlučivanja po zahtjevu Zemljoradničke zadruge „Dona“, Sladojevo Kopito b.b., Danilovgrad, o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj  i zaštitu životne sredine,  donosi:

R J E Š E NJ E

- Utvrđuje se da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu projekta prerada sirovog mlijeka u kapacitetu 1500 l/dan i proizvodnja sireva i surutke, koji se nalazi na kat. parceli 983/2 , KO Ćurilac, opština Danilovgrad, ukupne površine 330 m².

- Nosilac projekta, Zemljoradnička zadruga „Dona“, Sladojevo Kopito b.b., Danilovgrad, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog  rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekta, uz obavezu da pri funkcionisanju projekta primijeni potrebne mjere zaštite i  to:

- da se tokom izvođenja radova i funkcionisanja projekta izbjegnu ili na najmanju mjeru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode, shodno članu 10 Zakona o zaštiti prirode ( „Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 i 40/11, 62/13 i 06/14);

- ugraditi sistem za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnološkog postupka i nakon instaliranja istog izvrši ispitivanje parametara vode koja se nakon prečišćavanja ispušta u recipijent. Rezultate ispitivanja potrebno je dostaviti nadležnom organu Opštine Danilovgrad;

- jama za otpadnu vodu iz tehnološkog procesa mora biti prelivna;

- tehnološka voda nakon prečišćavanja mora zadovoljavati kriterijume čl 3. Pravilnika o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ( ,,Sl. list Crne Gore”,  br. 45/08, 09/10, 26/12, 52/12 i 59/13). Članom 16 istog pravilnika predviđeno je da se na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija, može vršiti izgradnja septičkih jama (bazena) u individualnoj izgradnji i za potrebe industrije, na način da se obezbijedi kvalitet otpadnih voda iz člana 3 ovog pravilnika. Ovo znači da je privredni subjekt dužan instalirati adekvatni sistem za prečišćavanje otpadnih voda prije njihovog ispusta u krajnji recipijent, kako bi se ispoštovali kriterijumi definisani članom 3 pomenutog pravilnika. Jame se moraju imati vodonepropusno dno i zidove, o čemu se prilaže atest pravnog lica koje upravlja javnom kanalizacijom. U ovakve jame ispuštaju se samo: otpadne vode iz domaćinstava, industrijske otpadne vode koje zadovoljavaju kvalitet otpadnih voda iz člana 3 ovog pravilnika, radioaktivne otpadne vode, ako su prethodno prečišćene do stepena iz člana 3 ovog pravilnika. Atmosferske i površinske vode ne ispuštaju se u septičke jame;

- nusprodukt nastao prečišćavanjem otpadnih voda odlagati na zasebno mjesto gdje će biti podvrgnut procesu biorazgradnje;

- nije dozvoljeno miješati sanitarno-fekalne vode sa vodama iz tehnološkog postupka;

- sklopiti ugovor za održavanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa ovlašćenim privrednim subjektom;

- sprovoditi monitoring otpadnih voda minimum jednom godišnje pri čemu se 
pridržava Zakona o vodama (“Sl. list RCG”, br. 27/07, 73/10, 32/11 i 47/11) i podzakonskih akata koji su proistekli iz njega;

- obavezno koristiti biorazgradiva dezinfekciona sredstva, koja posjeduju bezbjedonosni list i ista nabavljati od ovlašćenog trgovačkog društva;

- za čuvanje hemikalija potrebno je  predvidjeti  poseban prostor;

- organizovati redovno pražnjenje septičke jame;

- postupati sa otpada tokom  funkcionisanja i eventualnog prestanka rada projekta u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpad je potrebno predavati ovlašćenom licu za sakupljanje, transport i/ili preradu otpada;

- u slučaju izlivanja ulja i drugih maziva tokom izgradnje i funkcionisanja projekta potrebno je primijeniti hitne mjere za saniranje terena na način da se zauljano zemljište mora sakupiti kao opasni otpad i odložiti u posude namijenjene za tu vrstu otpada. U ovom slučaju pri izlivanju potrebno je koristiti odgovarajući materijal radi absorpcije ulja. Ovaj otpad potrebno je predati ovlašćenom  preduzetniku za ovu vrstu otpada;

- gubitak zelene površine nadomjestiti sadnjom prirodne drvenaste vegetacije na predmetnoj lokaciji (hrast, jasen, grab, nar, košćela, kesten, brijest);

- ukoliko dođe do akcidenta, koji može ugroziti životnu sredinu, prilikom izvođenja, funkcionisanja ili prestanka funkcionisanja projekta, nosilac projekta je dužan obavijestiti nadležni organ.

- Nosilac projekta je dužan ovo Rješenje dati na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštovale pri implementaciji tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole i tehničkog pregleda projekta.

- U slučaju prenamjene ili proširenja kapaciteta projekta, obavezuje se nosilac projekta da podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e nj e

Nosilac projekta, Zemljoradnička zadruga „Dona“, Sladojevo Kopito b.b., Danilovgrad,  obratio se zahtjevom broj 06-up- 62/2 od 17.03.2017. godine, Sekretarijatu za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta za preradu sirovog mlijeka u kapacitetu 1500 l/dan i proizvodnja sireva i surutke, koji se nalazi na kat. parceli 983/2  KO Ćurilac, opština Danilovgrad, ukupne površine 330 m².

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta.

Razmatranjem zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- Navedenim projektom planirana je izgradnja poslovnog objekta za preradu mlijeka, kapaciteta 1500 l mlijeka na dan i proizvodnja sireva i surutke, na kat. parceli 983/2 KO Ćurilac, Danilovgrad.

- Predviđena je izgradnja poslovnog objekta ukupne površine 330 m².

- Shodno Uredbi o objektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (,,Sl. list RCG’’, br. 20/07, ,,Sl. list CG’’, br. 47/13 i 53/14) objekat se nalazi na listi II projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu.

- U toku same izgradnje neće doći do stvaranja veće količine otpada, jer je planirana izgradnja po sistemu “ključ u ruke”, drvena građa koja će se koristiti na gradilištu je vlasništvo izvođača radova i biće uklonjena sa gradilišta, krovna konstrukcija od čeličnih profila biće izgrađena po mjeri, za betoniranje se planira gotov materijal koji će biti dopremljen i ugrađen a zemljište koje nastane u toku iskopa temelja za realizaciju objekta upotrijebit će se uglavnom u izgradnji samog objekta a ostatak će biti kasnije isplaniran oko proizvodnog objekta u cilju dobre nivelacije dvorišta i nesmetanog odvoda viška atmosferskih voda. Ukoliko ipak dođe do stvaranja određenih količina otpada, isti će se odložiti na deponiju u skladu sa zakonskom regulativom. U toku eksploatacije objekta, otpad će se odlagati u kontejnere određenog tipa u skladu sa Zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom. S obzirom da je tehnološki proces potpuno zaokružen i da se svi proizvodi iz procesa koriste, neće biti većih količina otpada, osim u dijelu ambalaže i otpada koji proizvode zaposleni.

- U toku izgradnje i ekspoloatacije objekta, neće doći do većeg zagađenja i izazivanja neprijatnih mirisa.

- Predviđeno je priključenje na postojeću gradsku vodovodnu mrežu;

- Predviđena je  izgradnja nepropusne septičke jame za fekalne otpadne vode čije će optimalno funkcionisanje biti obezbijeđeno sklapanjem Ugovora sa ovlašćenom organizacijom koja će vršiti pražnjenje i održavanje jame.

- Predviđeno je  i ispuštanje otpadnih voda iz postupka sanitacije objekta, opreme i sredstava za rad u dvije nepropusne septičke jame (nakon tretmana preko separatora sa odgovarajućim filterima masti) u krugu objekta i odvode u treću zidanu jamu van kruga. U dijelu ispuštanja otpadne vode iz tehnološkog procesa proizvodnje primijeniti mjere navedene u dispozitivu ovog Rješenja.

- Predviđeno je prečišćavanje otpadnih voda u dvije faze, faza pripeme i faza                              separiranja, kao i ugradnja barbotera.

- U prvoj jami zapremine 12m3 odvijaju se dvije faze procesa prečišćavanja i to: faza pripreme i faza separiranja. U fazi pripreme vrši se egalizacija vode od juče, koja je mirno odležala najmanje 12 časova sa novom vodom, a sve u cilju održavanja pH konstante. U fazi pripreme odvija se i postupak taloženja čvrstih materijala raznog porijekla, sirne prašine i dr.  u količini od maksimum 0.3 mm za 24 časa. Revizijom količine taloga u jami odlučuje se o vremenu čišćenja i sanacije. Druga faza – faza separacije odvija se u jami zapremine 8m3 a podrazumijeva odvajanje masnih čestica postupkom flotacije tj. pomoću komprimovanog vazduha koji u dodiru sa masnoćom stvara pjenu (šlag) a dodatkom emulgatora omogućava se odvajanje 99% masnoće iz vode.

- Biološki otpad koji se formirao na površini prelivne jame kao nusprodukt u postupku tretmana otpadne vode, mehanički se sakuplja i odlaže u PVC kontejner sa poklopcem do potpune razgradnje, a služi kao visokoproduktivno đubrivo u poljoprivredi.

- Postupak prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda podrazumijeva ugradnju barbotera kapaciteta 0.75-1.00 N/min vazduha na čas. Ukoliko je pH vode poremećena ispod vrijednosti 7.0 moguće je dotjerati – faza neutralizacije doziranjem 20% rasvora natrijumhidroksida tj. do pH vrijednosti od 7.0 - 7.7. Funkcija barbotera je da obezbijedi stalnu aeraciju biološkog otpada i veću bakteriološku aktivnost mikro organizama.

- Sredstva koja će se upotrebljavati za pranje aparata i uređaja su alkalni  deterdžent i kiseli rastvor (azotna ili fosforna kiselina u koncetraciji od 0,5- 1%)

- Nije procijenjen mogući kumulativni efekat drugih projekata, jer u neposrednoj blizini nema projekata sa kojima bi bio moguć sinergijski uticaj.

- Uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite utvrđene u tački II dispozitiva ovog Rješenja, ne očekuje se značajni negativni uticaj na segmente životne sredine u toku izvođenja i funkcionisanja predmetnog projekta.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, kao i primjenom odredbi člana 13, a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11) odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovim Rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku eksploatacije projekta i naloženo nosiocu projekta da ovo Rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštavale pri izradi i implementaciji tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole i tehničkog pregleda projekta.

Takođe, Rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju prenamjene ili proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru   u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog sekretarijata i taksira sa 5,00 € administrativne takse.

DOSTAVLJENO:                            Obradio/la:                           S E K R E T A R,

- Nosiocu projekta                       Sandra Vuković            Arh. Vasilije R.Otašević dipl. ing.

- Glavnom administratoru

- Agenciji za zaštitu životne              Vuk Iković

sredine,

- Ekološkoj inspekciji

- U javnu knjigu o sprovedenim postupcima

procjene uticaja na životnu sredinu

- a/a